《计算机辅助设计（电子CAD）》

实验指导书

姓    名：

院    系：

班    级：

学    号：

2013年1月

# 目录

实验一  Protel 99SE 使用基础	3

实验二  绘制原理图——555震荡电路	5

实验三  绘制原理图——晶体测试电路	7

实验四  元件库的制作	10

实验五  生成电路原理图报表	12

实验六  工程实例——绘制I/V信号变换调理电路原理图	15

实验七  熟悉PCB编辑环境和设计系统	17

实验八  人工布线制作PCB——555震荡电路	20

实验九  自动布线制作PCB——晶体测试电路	24

实验十  PCB元件库的制作	28

实验十一  工程实例——绘制I/V信号变换调理电路PCB	29

实验十二  电路仿真	32

# 实验一  Protel 99SE 使用基础

# 一、实验目的

1、熟悉Protel 99 SE 的设计界面，熟练掌握对设计数据库中的文件夹和文件的操作。

2、掌握设计数据库的概念，以及建立、打开和关闭等操作。

3、熟练原理图设计环境。

4、熟悉原理图管理器的功能。

5、常见参数的设置。

6、设计文档的操作和管理。

# 二、实验内容

# 第一部分：

1、新建一个设计数据库， 选择 MS Access Database 保存类型，名称为：实验1.ddb。

2、关闭第1题中新建的设计数据库文件“实验1.ddb”后，再打开。

3、在一个设计数据库下，新建一个文件夹，并在该文件夹下，分别创建原理图和 PCB 文件，所有名称均采用系统默认名。

4、将上面新建的文件夹和两个文件分别更名为 FDDL、YLT.Sch 和 DLB.PCB 。

5、在工作窗口或文件管理器，练习打开和关闭文件夹或文件的操作。

6、练习三种保存文件的操作，并比较它们之间的区别。

7、将前面建立的 FDDL 文件夹下的两个文件 YLT.Sch 和 DLB.PCB 导出到 C:\ 下。

8、新建一个设计数据库 MyDesign1.ddb ，将刚才导出的两个文件 YLT.Sch 和 DLB.PCB ，导入到该设计数据库中的 Documents 文件夹下。（特别提示：原理图和PCB文件中应该包含图件，才能正常导入导出）

9、在设计数据库 MyDesign.Ddb 下，新建一个文件夹 FDDL1 。然后将 FDDL 中 YLT.Sch 文件复制到 FDDL1 中；将 DLB.PCB 移到 FDDL1 中。

10、在设计数据库 MyDesign.Ddb 下，将文件夹 FDDL1 下的文件全部删除。然后进入回收站，将 YLT.Sch 文件彻底删除，将 DLB.PCB 文件还原。

# 第二部分：

1、启动Protel 99SE，在D盘新建一个文件夹，用自己的班级和学号后三位命名，并在文件夹中建立一个名为MyDesign1.ddb数据库。

2、建立名为First.sch的原理图，并进入原理图设计窗口。

3、熟悉设计管理器、元件库管理器的功能。

# 第三部分：

# （一）原理图设计环境设置

1、显示状态栏

Protel 99 SE默认的绘图环境状态栏应该是存在的，如果没有显示，执行【View】/【Status Bar】菜单命令。

2、定义图纸大小

Protel 99 SE默认的图纸大小是B2，执行【Design】/【Options】菜单命令，可以定义图纸大小。

注：图纸可以在画图过程中根据实际图纸大小随时自定义。

3、设置图纸标题栏

参照教材第2章——2.4 标题栏。

4、栅格大小的设置，改变三种栅格大小，观察变化。

（二）原理图设计管理器

原理图设计管理器（Browse Sch）可以对原理图元件（Libraries）和原理图对象（Primitives）实行管理。

# 1、添加或者移去原理图元件库

参照第3章——3.1 载入元件库。

# 2、放置元件

方法1：在Filter栏目里输入元件名称，回车，定位元件；

方法2：:在元件列表区查找到元件，选中元件，单击【Place】按钮，移动鼠标到作图区，单击鼠标左键放置元件，单击鼠标右键取消放置。

注意：元件名称（类型，part type），元件编号(part designator)，管脚名称，管脚编号。

3、编辑元件属性。

参照第3章——3.4 编辑元件属性。

# 三、思考题

1、Protel 99 SE 中的设计保存类型分几种方式？它们之间有何不同？

2、Protel 99 SE 中提供的文件类型有哪几种？

3、对于设计数据库，文件的链接和文件的导入有何区别？使用导出文件功能有何优点？

# 实验二  绘制原理图——555震荡电路

# 一、实验目的及要求

1、掌握布线工具的使用；

2、掌握绘图工具的使用。

# 二、实验内容

1、绘制一个555震荡电路的原理图，它主要由555芯片、电容、电阻等组成的基本电路，如图2-1所示。

图2-1  555震荡电路的原理图

# 三、思路分析

绘制一张原理图之前，需要对元件类型、元件序号有个整体规划，对每个元件的参考库和参考元件有所了解。

555震荡电路由一个555芯片、4个电阻和2个电容组成，它们分别对应的元件类型、元件序号、参考库和参考元件如下表所示。

表2-1  参考元件模型

| 元件类型 | 元件序号 | 参考库 | 参考元件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Part Type | Designator |  |  |
| 555 | U1 | Protel DOS Schematic Linear.lib | 555 |
| 2k | R1 | Miscellaneous Devices.lib | RES1 |
| 1k | RA | Miscellaneous Devices.lib | RES1 |
| 1k | RB | Miscellaneous Devices.lib | RES1 |
| 10k | RL | Miscellaneous Devices.lib | RES1 |
| 0.1u | C1 | Miscellaneous Devices.lib | CAP |
| 0.1u | C2 | Miscellaneous Devices.lib | CAP |

# 四、实验步骤

1、双击protel 99SE的快捷菜单，进入protel 99SE开发环境。单击File文件/New新建打开新建文件数据库对话框，在该对话框中，将文件名修改为“555”，并且修改路径，单击确定；

2、参照表2-1，在参考库中找到相应的元件放置在原理图上，同时对元件的位置做适当的调整，使它们布局合理，如图2-2所示。

图2-2  元件放置后的电路图

3、单击Wring Tool工具栏上的，运行绘制导线命令，执行该命令后，光标变成一个十字状，将光标移动到电阻RL的上端引脚，单鼠标左键确定导线的起始点。

4、确定导线的起始点后，移动鼠标开始绘制导线，拖动光标到合适的位置，单击鼠标左键确定该导线的终点，将导线拖动到555的3管脚，单击鼠标右键或者Esc键，完成当前导线的绘制。

5、完成一条导线绘制后，仍然处于绘制导线的命令状态。重复上述操作，可以继续绘制其他的导线。

6、如果需要对某段导线的属性作修改，可以双击该导线，打开Wire对话框，在这里对导线的宽度，颜色等参数进行设计。如果用户要延长某段导线或改变导线上转折点的位置，可以不必重新绘制导线。只要在该段导线上单击左键，导线各个转折点就会出现黑色小方块，然后移动修改即可。

# 实验三  绘制原理图——晶体测试电路

# 一、实验目的及要求

1、进一步掌握布线工具的使用；

2、进一步掌握绘图工具的使用。

# 二、实验内容

1、绘制一个晶体测试电路的原理图，它主要由场效应管、三极管、普通二极管、发光二极管、电感、电容、电阻与被测晶体等组成的基本电路，如图3-1所示。

图3-1

# 三、思路分析

晶体测试电路由1个场效应管、1个被测晶体、2个三极管、2个普通二极管、1个发光二极管、1个电感、2个电容、5个电阻，它们分别对应的元件类型、元件序号、参考元件库和参考元件如表3-1所示。

表3-1  参考元件模型

| 元件类型 | 元件序号 | 参考元件库 | 参考元件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Part Type | Designator |  |  |
| UJT N | Q3 | Miscellaneous Devices.lib | UJT N |
| 100k | R1 | Miscellaneous Devices.lib | RES2 |
| 100k | R2 | Miscellaneous Devices.lib | RES2 |
| 3k | R3 | Miscellaneous Devices.lib | RES2 |
| 1k | R4 | Miscellaneous Devices.lib | RES2 |
| 22k | R5 | Miscellaneous Devices.lib | RES2 |
| 1mH | L1 | Miscellaneous Devices.lib | INDCUTOR1 |
| 0.01u | C1 | Miscellaneous Devices.lib | CAP |
| 0.1u | C2 | Miscellaneous Devices.lib | CAP |
| DIODE | D1 | Miscellaneous Devices.lib | DIODE |
| DIODE | D2 | Miscellaneous Devices.lib | DIODE |
| LED | D3 | Miscellaneous Devices.lib | LED |
| NPN1 | Q1 | Miscellaneous Devices.lib | NPN |
| NPN1 | Q2 | Miscellaneous Devices.lib | NPN |
| CRYSTAL | Y1 | Miscellaneous Devices.lib | CRYSTAL |

# 四、实验步骤

- 新建一个原理图文件，将其命名为实验3。参照表3-1，在参考元件库中找到相应的元件放置在原理图上，修改每个元件的元件类型和元件序号，同时对元件的位置做适当的调整，使它们布局合理，如图3-2所示。

图3-2

- 单击Wring Tool 工具栏上的图标，运行绘制导线命令，光标变成十字状，将光标移动到元件一端引脚，单击鼠标左键确定导线的起始点移动鼠标开始绘制导线，拖动光标到合适的位置，单击鼠标左键确定该导线的终点，然后单击鼠标右键或者按【Esc】键，完成当前导线的绘制，如图3-3所示。

图3-3

- 完成一条导线绘制后，仍然处于绘制导线的命令状态。重复上述操作，可以继续绘制其他的导线，绘制完所有导线的结果如图3-4所示。

图3-4

# 实验四  元件库的制作

# 一、实验目的

1、元件库编辑器的使用；

2、掌握绘制元件符号的方法；

3、掌握原理图元件库的管理。

# 二、实验内容

在元件库编辑器编辑环境中制作一个如图4-1所示的七段数码管（LED）。

图4-1  七段数码管

# 三、实验步骤

1、双击桌面的快捷菜单，进入到Protel 99 SE的开发环境，单击菜单命令File文件/New 新

建，建立一个命名为“实例4-1”的设计数据库，单击OK按钮。

2、单击菜单命令File文件/New 新建文件，从弹出的新建文件对话框中选择原理图库文档，双击该图标，系统将会自动创建一个默认名为schlib.lib的元件库文件。

3、双击schlib.lib文件，进入到元件编辑器。

4、使用菜单命令View视图/Zoom In 放大（键盘操作Page Up）和菜单命令View视图/Zoom Out 缩小（键盘操作Page Down）将元件绘图区域四个象限的交点调节到合适的程度。在绘图的四个象限中，一般元件都放置在第四象限，四个象限的交点，作为元件的基准点。

5、选择菜单命令Place放置/Rectangle矩形或者绘图工具栏上的按钮来绘制一个直角矩形，此时鼠标的形状变成一个带十字架的箭头。将十字架的中心移到坐标原点（基准点），以该点作为左上角，移动鼠标的光标到合适的位置，单击右键，结束直角矩形的绘制。本实例设置直角矩形的大小为10格×13格。

6、执行菜单命令Place放置/Pins管脚或者绘图工具栏上的按钮，此时鼠标旁边多了一个大十字符号和一条直线。在放置时可以按空格键使引脚旋转90度，如果在放置引脚前按Tab键，则会出现引脚属性编辑对话框，也可以先单击鼠标左键，放置引脚后，然后双击需要编辑的引脚打开引脚属性编辑对话框，在对话框中对引脚的属性进行修改。

7、放置管脚并对管脚的属性进行修改，修改内容参考表4-1，其余都选择默认值，管脚通过直接移动的方法放置到合适的位置，这样更加直观、方便。

表4-1  放置管脚的属性

| 管脚号 | 管脚名称 | 管脚角度(度) | 电气类型 | X、Y向位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管脚1 | a | 180 | 输入 | (0,-30) |
| 管脚2 | b | 180 | 输入 | (0,-50) |
| 管脚3 | c | 180 | 输入 | (0,-70) |
| 管脚4 | d | 180 | 输入 | (0,-90) |
| 管脚5 | e | 0 | 输入 | (100,-30) |
| 管脚6 | f | 0 | 输入 | (100,-50) |
| 管脚7 | g | 0 | 输入 | (100,-70) |
| 管脚8 | GND | 0 | 电源 | (100,-10) |
| 管脚9 | VCC | 0 | 电源 | (100,-90) |

8、绘制隐藏管脚，本实例中LED的DP(小数点)管脚是隐藏管脚，按照步骤7的方法放置管脚，同时修改管脚的属性，单击确认。

9、选择菜单Place放置/Line线或者执行view视图/Toolbars工具条/Drawing Toolbar绘图工具条的菜单命令打开绘图工具栏，选择绘图工具栏图标。这时光标变成一个十字架，按Tab键将弹出PolyLine的属性对话框，对线条颜色以及大小进行修改，在合适的位置单击左键，移动鼠标放置线条。

10、选择菜单Place放置/Ellipses椭圆或者执行view视图/Toolbars工具条/Drawing Toolbar绘图工具条的菜单命令打开绘图工具栏，选择绘图工具栏图标，这时光标变成一个十字状，按Tab键将弹出属性对话框，对椭圆的属性进行修改。在合适的位置单击左键，放置椭圆。

11、选择菜单Place放置/Text字符串或者执行view视图/Toolbars工具条/Drawing Toolbar绘图工具条的菜单命令打开绘图工具栏，选择绘图工具栏图标。这时光标变成一个虚线框，移动鼠标放置字符串GND和VCC，这时元件绘制完毕。

12、保存已经绘制好的元件，执行菜单命令Tool工具/rename Component 元件重命名，打开New Component Name对话框，将元件名改为LED，然后执行菜单命令File文件/Save保存将元件保存到当前元件库中，随后元件的显示区中出现一个名字为LED的元件，该元件被保存在Schlib1中，而该库是被自动保存在“实例4-1.ddb”数据库文件中。

# 实验五  生成电路原理图报表

# 一、实验目的

1、掌握生成电气规则检查报表的方法；

2、掌握生成网络表的方法；

3、掌握生成元件清单的方法；

4、学会创建原理图层次列表的方法；

5、掌握生成元件交叉参考表的方法。

# 二、实验内容

绘制一张闪光灯控制器电路原理图，如图5-1所示，命名为：flash.Sch，对其进行电

气规则检查，同时生成电气规则检查报告、交叉参考表、网络表、元件清单等。

图5-1  闪光灯控制器电路原理图

# 三、实验步骤

1、按照绘制一般原理图的方法，按照图5-1所示，绘制闪光灯控制器电路原理图，将其命名为：flash.Sch。

2、添加元件封装。整流桥、三端稳压电源、发光二极管、电解电容、无级性电容、电阻、三极管分别对应的封装为：D-44、TO220、DIODE0.4、RB.3/.6、RAD0.1、AXIAL0.3、TO92。双击原理图中的电阻，弹出如图4-51所示对话框，在Footprint后面添加电阻的封装AXIAL0.3。运用同样的方法，添加其他元件的封装。

3、执行菜单Tools工具中的ERC命令，屏幕上出现如图5-2所示的电气规则检查设置对话框，单击【OK】按钮，生成的ERC报告如图5-3所示。

4、选择【Design】/【Create Netlist】命令创建网络表，系统将弹出网络表设置对话框，如图5-4 所示，单击【OK】按钮，将进入Protel 99 SE的记事本程序，结果将保存为.net文件，产生如图5-5所示的网络表。

图5-2  电气规则检查设置对话框

图5-3  电气规则检查报告

图5-4  网络表设置对话框                      图5-5  网络表

5、执行【Report】/【Bill of Material】菜单命令，生成图5-6所示原理图的元件列表。

图5-6  元件列表

4、执行【Report】/【Cross Reference】菜单命令，得到交叉参考表，如图5-7所示。

图5-7  交叉参考表

# 实验六  工程实例——I/V信号变换调理电路原理图

# 一、实验目的

# 进一步巩固绘制原理图的方法。

# 二、实验内容

在原理图设计之前，需要对设计的内容有大致的了解，做到心中有数。在控制系统及测量设备中，常需要将电流与电压相互转换，下图就是一个将电流信号转换为A/D所需的电压信号的信号变换调理电路。该模块主要由两个部分组成：射极跟随电路和放大电路，如图6-1所示，从图中我们可以看出该原理图主要是由两个运算放大器OP07和一些电阻、电容、二极管、滑动变阻器等元件组成。

图6-1  I/V信号变换调理电路原理图

# 三、实验步骤（请参考第6章）

# 1、新建设计数据库。

2、新建一个命名为IV.Sch的原理图。

3、新建元件：OP07。

4、放置元件。

（1）添加元件库。

（2）放置元件。

5、调整元件布局。

在元件的调整过程中如果要整块的移动的时候，首先用鼠标拖出一个框选中要移动的一块元件，让后鼠标左键单击该模块，按住鼠标不放拖动该模块就可以整体移动，

6、元件标号。

修改元件的标号有两种方法：一是双击元件，在元件属性对话框中修改；二是用系统自动编号的方法对所有元件进行标号。这里采用系统提供的自动编号功能对元件编号，选择【Tools】/【Annotate】命令，对所有元件进行标号。

7、原理图连接。

完成上面的所有步骤之后，开始连接原理图中的元件。单击布线工具栏中的图标开始布线。

8、放置电源和地。

接着在原理图中添加电源和地符号，在布线工具栏中单击图标。

9、放置网络标号。

放置网络标号，首先在放置网络标号前，将插座的管脚通过绘制导线的方式延长，单击

布线工具栏上的，运行放置网络标号命令。

10、电气规则检查。

选择【Tools】/【ERC】命令，系统会给出一个报告，如图6-2所示。

图6-2

# 实验七  熟悉PCB编辑环境和设计系统

# 一、实验目的

1、了解有关印刷电路板的基础知识和对 PCB 编辑器的初步认识。

2、掌握 PCB 编辑器的基本操作。

3、掌握印刷电路板的概念、作用及分类；绘制印刷电路板图有关的元件封装、焊盘、过孔和铜膜导线等基本概念；并介绍了绘制 PCB 图的设计流程。

4、掌握 PCB 编辑器的启动与退出的方法； PCB 编辑器中的画面管理、窗口管理、各种工具栏、状态栏、命令栏和 PCB 管理器的打开与关闭操作。

5、分清 Protel 99 SE 提供的各种工作层的名称、功能，掌握根据需要如何设置工作层的方法。

6、了解 PCB工作参数的设置方法。

# 二、实验内容

1、利用向导规划电路板。

2、从PCB浏览器加载元件库。

3、定义电路板的电气边界。

4、掌握对PCB窗口的操作。

5、掌握放置元件与编辑其属性的方法。

6、学会PCB敷铜。

7、了解电路板上文字的制作。

# 三、实验步骤

实验内容1——利用向导规划印制电路板的规格和尺寸，在PCB编辑环境中有印制电路板向导，利用向导可以对电路板的各种参数进行设置，可以设计满足要求的各种多层电路板。（请参考第7章——7.6 典型实例）

1、选择【File】/【New】菜单命令，打开“New Document”对话框，有两个选项卡。

2、选择“Wizards”选项卡，选择“Print Circuit Board Wizard”向导。

3、双击“Print Circuit Board Wizard”，打开“Board Wizard”电路板向导。

4、单击【Next】按钮，打开选择预定义标准板对话框。在此可以选择系统已定义好的板卡类型。

5、选择“Custom Made Board”，单击【Next】按钮，将打开矩形印制电路板参数设置对话框。

6、单击【Next】按钮，打开印制电路板的边框尺寸设置对话框。把鼠标移动到相应尺寸上，则该尺寸处于编辑状态，可进行尺寸的修改。

7、单击【Next】按钮，打开印制电路板的四个切除角尺寸设置对话框。把鼠标移动到相应尺寸上，则该尺寸处于编辑状态，可进行尺寸的修改。

8、单击【Next】按钮，打开印制电路板的中间切除部分尺寸及其位置设置对话框。把鼠标移动到相应尺寸上，则该尺寸处于编辑状态，可进行尺寸的修改。

9、单击【Next】按钮，打开印制电路板的产品信息设置对话框。这些信息将显示在PCB编辑器界面的左下角。包含产品名称、公司和个人信息等。

10、单击【Next】按钮，打开印制电路板信号层的数量和类型设置对话框，此外还可以设置电源或接地层的数目。此处为默认值。

11、单击【Next】按钮，打开印制电路板过孔类型设置对话框，选中“Thruhole Vias only”复选框。

12、单击【Next】按钮，打开印制电路板布线技术设置对话框。选择“Surface-mount components”复选框。

13、单击【Next】按钮，打开印制电路板布线参数设置对话框。在此可以设置导线、过孔尺寸及导线间距等。

14、单击【Next】按钮，打开印制电路板模板保存对话框。在此处，可以选择是否将当前设置的印制板作为一个模板保存。

15、单击【Next】按钮，打开印制电路板创建完成对话框。

16、单击【Finish】按钮，进入PCB编辑器界面，并显示规划好的印制电路板。

实验内容2——PCB电路板设计好即可对编辑环境进行元件库的选择，在PCB编辑环境中有些默认的元件封装库，也可以在PCB软件自带的库文件中进行选择所需的封装元件库，从PCB浏览器中添加或者移除元件封装库的操作。（请参考第7章——7.6 典型实例）

1、在PCB编辑器界面，单击设计管理器“Browse PCB”选项，在Browse选项组的下拉列表框中，默认选项为Nets(网络)。

2、单击Browse选项组的下拉列表框，选择Libraries（元件库）。在下面的文本框中有一个默认的元件库：PCB Footprint.lib。

3、单击“Add/Remove”按钮，打开“PCB Libraries”对话框，选中所要加载的元件库，然后单击“Add”按钮。在“Selected Files”文本框中将看到已被添加的元件库信息。

4、单击“OK”按钮，完成元件库的加载，返回到PCB编辑界面。在Browse选项组下面的文本框可以看到已被添加的元件库。

实验内容3——PCB制作时，定义电路板的电气边界很重要，在PCB板编辑中有很多层的操作，PCB板的边界定义在电气边界层中进行，利用鼠标来规划电路板的电气边界。

1、放置相对原点。单击Placement Tools中的按钮，在编辑区任意格点交叉位置单击鼠标左键。

2、在状态栏中选择Keep Out Layer层，将当前板层切换为禁止布线层。

3、选择“Place→Track”命令，在适当的位置单击鼠标左键，在水平方向平行拖动鼠标，到结束位置单击鼠标左键，即可确定第一条边框的终点和第二条边框的起点。

4、沿垂直方向拖动鼠标，在合适的结束位置单击鼠标左键，即可确定第二条边框的终点。

5、依次可确定第三条边框和第四条边框，从而在工作区确定一个矩形的区域，即电路板边框。

实验内容4——PCB敷铜

1、请你自己设计一个PCB。

2、选择Place放置菜单下的Polygon Plane...多边形覆铜命令，对弹出的对话框，设置完敷铜参数后点击OK按钮，鼠标呈现十字形状。

3、按住鼠标左键，拖动十字光标沿着需要敷铜的区域移动，在需要拐弯的地方点击鼠标左键，直到覆盖整个敷铜区域，点击鼠标右键，完成敷铜操作。

实验内容5——电路板上文字的制作

1、打开Place 菜单下的String字符串 命令，或者点击快捷图标，出现带字符串的十字光标。

2、在需要放置文字的地方点击鼠标左键，出现粗线条字符串。

3、双击鼠标，出现字符串属性对话框，在Text栏中输入文字：PCB Board V1.0，点击OK按钮，即完成字符串的放置。

# 实验八  人工布线制作PCB——555振荡电路

# 一、实验目的

1、熟悉人工画电路板的基本方法；

2、熟悉制作电路板工具和电路板编辑工具。

# 二、实验内容

# 1、绘出下列电路图，如图8-1所示，并产生网络表。

图8-1  555震荡电路原理图

重要提示：

原理图中封装设置：（1）555芯片：DIP8；（2）电阻：AXIAL0.3；（3）电容：RAD0.1。

2、人工布线设计单面PCB板，如图8-2所示。

图8-2  555震荡电路PCB图

# 三、实验步骤

- 准备工作。绘制好的“555震荡电路原理图”后, 对原理图中的每一个元件定义各自的PCB封装。首先，双击元件会弹出一个有关于该元件属性配置的对话框，在Footprint一栏添加该元件的引脚封装号，本例分别选用DIP8、AXIAL0.3、RAD0.1分别作为555元件、电阻、电容的PCB封装，其与PCB编辑环境里的封装相对应。选择【Design】/【Create Netlist】命令，生成网络表。

- 新建PCB文件。待各元件的封装号都编辑完毕后，可以按配套教材10.1节介绍的方法建立好PCB文件，这里不再重复。

- 导入网络表。在PCB编辑界面中，选择【Design】/【Netlist】命令，如图8-3所示，弹出如图8-4所示的【Load/Forward Annotate Netlist】对话框，单击【Browse】按钮，选择网络表，如图8-5所示，然后单击【OK】按钮，随即弹出如图8-6所示的对话框，网络表添加成功，此时单击【Execute】按钮便可以将网络表导入PCB中。

图8-3  选择【Design】/【Netlist】命令

图8-4  网络表加载对话框

图8-5  选择网络表

图8-6

5、元件布局。打开导入网络表后的PCB文件，首先将所有元件封装移进电气边界线内，然后通过移动各个元件封装，使它们尽量布局合理，如图8-7所示。

图8-7

6、人工布线。对于一般的双面板来说，元件都是默认地导入“顶层TopLayer”，如有其他需求可以双击元件选择其所在图层。当选项卡图示为“顶层TopLayer”，则利用布线工具所布之线皆处于上层，对于默认设置来说，“顶层TopLayer”布线为红色，“底层BottomLayer”为蓝色，“丝印层TopOverLayer”为黄色，“禁止布线层KeepOutLayer”为紫色等，布线完成后如图8-8所示。

图8-8  布线完成

7、在布完线后，如果线相对于焊盘来说比较细，这可以选择“滴泪”的方式过渡一下，对PCB进行一定的优化。选择【Tools】/【Teardrops】命令，一般默认为针对于所有元件与过孔进行滴泪。

# 实验九  自动布线制作PCB——晶体测试电路

# 一、实验目的

1、进一步掌握网络表的调入与编辑；

2、进一步掌握自动布置元件和手工调整元件布局的方法；

3、进一步掌握自动布线方法。

# 二、实验内容

# 1、绘出下列电路原理图，并产生网络表。

图9-1  晶体测试电路原理图

重要提示：

原理图中封装设置：（1）电阻：AXIAL0.3；（2）无极性电容：RAD0.1；（3）普通二极管：AXIAL0.4；（4）发光二极管：DIODE0.4；（5）三极管：TO-18；（6）场效应管：TO-18；（7）晶振：XTAL1；（8）电感：0402。

2、自动布线设计双面PCB板，如图9-2所示。

图9-2  晶体测试电路PCB图

# 三、实验步骤

- 准备工作。绘制好的“晶体测试电路原理图”后, 对原理图中的每一个元件定义各自的PCB封装。首先，双击元件会弹出一个有关于该元件属性配置的对话框，在Footprint一栏添加该元件的引脚封装号，本例选用PCB元件封装，电阻：AXIAL0.3；无极性电容：RAD0.1；普通二极管：AXIAL0.4；发光二极管：DIODE0.4；三极管：TO-18；场效应管：TO-18；晶振：XTAL1；电感：0402，使其与PCB编辑环境里的封装相对应。选择【Design】/【Create Netlist】命令，生成网络表。

- 新建PCB文件。待各元件的封装号都编辑完毕后，可以按配套教材10.1节介绍的方法建立好PCB文件，这里不再重复。

- 导入网络表。在PCB编辑界面中，选择【Design】/【Netlist】命令，如图9-3所示，弹出如图9-4所示的【Load/Forward Annotate Netlist】对话框，单击【Browse】按钮，选择网络表，如图9-5所示，然后单击【OK】按钮，随即弹出如图9-6所示的对话框，网络表添加成功，此时单击【Execute】按钮便可以将网络表导入PCB中。

图9-3  选择【Design】/【Netlist】命令

图9-4  网络表加载对话框

图9-5  选择网络表

图9-6

- 元件自动布局。打开导入网络表后的PCB文件，首先将元件封装移进电气边界线中，然后选择【Tools】/【Auto Place】命令，如图9-7所示，弹出如图9-8所示的元件自动布局器，单击【OK】按钮。如果元件自动布局后的效果不理想，那么手动调整元件的布局，布局后的效果如图9-9所示。

图9-7  选择【Tools】/【Auto Place】命令

图9-8  元件自动布局器

图9-9  元件自动布局

- 自动布线。执行【Auto Route】/【All】菜单命令，自动布线。

- 在布完线后，如果线相对于焊盘来说比较细，这可以选择“滴泪”的方式过渡一下，对PCB进行一定的优化。选择【Tools】/【Teardrops】命令，一般默认为针对于所有元件与过孔进行滴泪，效果如图9-10所示。

图9-10  PCB最终效果

# 实验十  PCB元件库的制作

# 一、实验目的

1、掌握封装图制作方法；

2、掌握设计规则设置。

# 二、实验内容

# 1、制作一个USB接口座的封装。其实物图如图10-1所示，其封装图如图10-2所示。

# 图10-1 USB接口座的实物图            图10-2 USB接口座的封装图

# 三、实验步骤

- 测量器件具体尺寸。

对经具体测量得到参数如下：长13mm、宽14mm，两侧引脚距离边沿为3mm，1、2两引脚间距2.5mm，2、3引脚间距为2mm。

2、新建PCB库文件及PCB文件。

进入PCB库文件编辑环境，新建一个PCB库文件，命名为USB，同时新建一个PCB文件，命名为Main。

3、绘制元件封装轮廓。

依照测量尺寸，绘制一个长14mm，宽13mm的矩形轮廓，绘制完成的轮廓。

4、放置焊盘。

依照尺寸信息，放置焊盘，在焊盘的属性对话框中，修改每个焊盘的属性，如过孔大小、外径大小等，确定焊盘流水号。

5、保存元件封装，并修改元件封装名称，改为USB。

6、打开PCB文件Main，在该文件中添加USB封装库，可以看到库文件一栏中已经添加了USB.LIB封装库，同时可以在下面的浏览窗口中看到刚才绘制的USB接口封装。

# 实验十一  工程实例——绘制I/V信号变换调理电路PCB

# 一、实验目的

# 进一步巩固绘制PCB的方法。

# 二、实验内容

# 绘制I/V信号变换调理电路PCB，如图11-1所示。

# 图11-1  I/V信号变换调理电路PCB

# 三、实验步骤（读者可参考教材第13章的I/V信号变换调理PCB的设计）

1、建立PCB文件并确定电路板的尺寸。在PCB文件视图界面，如果没有看见绘图工具，可以执行菜单命令【View视图】/【Toolbars工具条】/【Placement Tools放置工具】，根据设计的需要，确定电路板的尺寸大小为6cm×6cm（2400mil×2400mil）。

2、绘制PCB封装。

3、生成网络表并导入PCB。

# 4、元件布局。元件成功导入PCB后，就开始元件布局，通过手动调整后，元件重新布局。

# 5、设置布线规则。元件布局完成后，在手动布线之前，需要对布线规则进行设置，这里设置的规则主要是实践过程中需要注意和常用的。单击【Design】/【Rules】命令，在Rule Classes中选中Clearance Constraint，双击该选项或者单击【Properties】按钮，设置整个电路板中导线之间的安全距离为10mil。其它设置方法相同。

6、手动布线。采用的单层显示的模式分别显示，执行【Tools】/【Preference】命令，在弹出的窗口中选择Single Layer Mode选项，然后单击【OK】按钮完成设置。分别单击Top Layer、Bottom Layer、Top Over Layer选项卡，可以看到该电路板单层显示的效果图。

7、设置规则检查。用设计规则来检查刚设计的电路板， 执行菜单命令【Tools】/【Design Rules Check】。

8、补泪滴和覆铜。在PCB设计完成之后，要补泪滴和覆铜。执行【Tools】/【Teardrops】/【Add】命令，在窗口中设置泪滴的属性。覆铜的基本规则是覆铜的网络一定要和地网络连接起来。

9、生成元件清单。

# 实验十二  电路仿真

# 一、实验目的

# 掌握一般电路的仿真方法。

# 二、实验内容

通过对二极管伏安特性电路的仿真，掌握Protel 99 SE中仿真器的使用方法和步骤。

# 三、实验步骤（读者可参照教材的第14章）

1、绘制原理图文件。

启动Protel 99 SE，新建一个原理图文档，在原理图浏览管理器中添加库文件Sim.ddb，如图12-1所示，路径为“Protel 99 SE安装盘\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Sim.ddb”，利用仿真元件库Sim.ddb中相关的元件符号，绘制如图12-2所示的二极管伏安特性测试电路。

图12-1

图12-2

2、设置仿真器。

选择【Simulate】/【Setup】命令，打开【Analyses Setup】对话框，如图12-3所示，在【General】选项卡中勾选【DC Sweep】（直流扫描）选项，在【Available Signals】列表中选择R1[i]为【Active Signals】（激活信号）。

单击【DC Sweep】选项卡，设置相应的扫描参数：激励源为直流“V1”，初始值为 “-100”，终点值为“60”，扫描步长为“1”，如图12-4所示，然后单击【Close】按钮完成仿真器的设置。

图12-3

图12-4

3、运行仿真器。

选择【Simulate】/【Run】命令运行仿真，得到如图12-5所示二极管的伏安特性曲线。

图12-5

4、分析仿真结果。

从图12-5中可以看出，当二极管两端所加电压为正时，二极管正向导通，并且随着电压增大，通过二极管的电流也迅速增大；当二极管两端所加电压为负时，其通过的电流为零，即二极管反向截止；当反向电压达到一定值时，其通过的电流迅速增大，即二极管被反向击穿，通过图12-5可以清楚地看到该1N34型二极管的击穿电压为60V。

配套和参考教材：

《Protel 99SE原理图与PCB设计及仿真》，邓奕主编，马双宝、余愿、邓在辉、张清勇编著.北京：人民邮电出版社，2013年2月.