【开始】单选题（分值=2分；答案=A）

在本征半导体中加入    元素可形成N型半导体。

A. 五价        B. 四价        C. 三价

【结束】

【开始】单选题（分值=2分；答案=A）

PN结加正向电压时，空间电荷区将    。

A. 变窄        B. 基本不变    C. 变宽

【结束】

【开始】单选题（分值=2分；答案=C）

设二极管的端电压为vD，则二极管的电流方程是     。

A.        B.      C.

【结束】

【开始】单选题（分值=2分；答案=A）

当温度升高时，二极管的反向饱和电流将     。

A. 增大        B. 不变        C. 减小

【结束】

【开始】单选题（分值=2分；答案=C）

稳压管的稳压区是其工作在     。

A. 正向导通    B.反向截止     C.反向击穿

【结束】

【开始】单选题（分值=2分；答案=A）

稳压二极管稳压时，其工作在(c      )。

A．正向导通区      B．反向截止区      C．反向击穿区

【结束】

【开始】单选题（分值=2分；答案=A）

发光二极管发光时，其工作在(     ).

A．正向导通区      B．反向截止区      C．反向击穿区

【结束】

【开始】简答题（分值=10分）

图P6.2（a）所示电路中二极管为理想器件，则D1工作在      状态，D2工作在      状态，VA为      V。

【结束】

【开始】简答题（分值=10分）

- 电路如图P6.3所示，已知vi＝56sinωt(v)，试画出vi与vO的波形。设二极管正向导通电压可忽略不计。

【结束】

【开始】简答题（分值=10分）

电路如图P6.4所示，已知vi＝5sinωt (V)，二极管导通电压VD＝0.7V。试画出电路的传输特性及vi与vO的波形，并标出幅值。

【结束】

【开始】简答题（分值=10分）

电路如图P6.6所示，（1）利用硅二极管恒压降模型求电路的ID和 Vo的值；（2）在室温（300K）的情况下，利用二极管的小信号模型求vo的变化范围。

【结束】

【开始】简答题（分值=10分）

二极管电路如图6.8所示，试判断各图中的二极管是导通还是截止，并求出AB两端电压VAB，设二极管是理想的。

【结束】

【开始】简答题（分值=10分）

写出图P6.10所示各电路的输出电压值，设二极管导通电压UD＝0.7V。

【结束】

【开始】简答题（分值=10分）

电路如图P6.11所示，二极管导通电压VD＝0.7V，常温下VT≈26mV，电容C对交流信号可视为短路；vi为正弦波，有效值为10mV。试问二极管中流过的交流电流有效值为多少？

【结束】

【开始】简答题（分值=20分）

现有两只稳压管，它们的稳定电压分别为6V和8V，正向导通电压为0.7V。试问：

（1）若将它们串联相接，则可得到几种稳压值？各为多少？

（2）若将它们并联相接，则又可得到几种稳压值？各为多少？

【结束】

【开始】简答题（分值=20分）

已知稳压管的稳压值VZ＝6V，稳定电流的最小值IZmin＝5mA。求图P6.13所示电路中VO1和VO2各为多少伏。

【结束】

【开始】简答题（分值=20分）

现有两只稳压管，它们的稳定电压分别为8V和12V，正向导通电压为0.7V。试问：

（1）若将它们串联相接，则可得到几种稳压值？各为多少？

（2）若将它们并联相接，则又可得到几种稳压值？各为多少？

【结束】

【开始】简答题（分值=10分）

已知稳压管的稳定电压VZ＝6V，稳定电流的最小值IZmin＝5mA，最大功耗PZM＝150mW。试求图P6.14所示电路中电阻R的取值范围。

【结束】

【开始】简答题（分值=10分）

已知稳压二极管VZ=6V，PZ=0.12w，IZmin=2mA，当要求RL两端电压Vo稳定在6V时，求RL的变化范围。若超出这个范围，电路将出现什么情况？

【结束】

【开始】简答题（分值=10分）

电路如图P6.17（a）、（b）所示，稳压管的稳定电压VZ＝3V，R的取值合适，vI的波形如图（c）所示。试分别画出vO1和vO2的波形。

【结束】

# Text boxes

图P6.2 (a)

+

_

D1

D2

+

+

_

_

3V

6V

R  5kΩ

B

A

A

+

+

R

vo

_

vi

_

+

图P6.3

+

6V

vo

_

vi

_

+

图P6.4

D2

R  5kΩ

_

D

VAB

_

R

_

D

_

+

+

+

3V

3V

D2

D1

图P6.8

D1

12V

12V

VCC

（10±1V）

D2

+

D1

R＝1kΩ

vo

_

图P6.6

B

VAB

15V

_

D2

12V

D1

+

A

B

VAB

6V

R  5kΩ

R  5kΩ

(a)                         (b)                      (c)

图P6.10

_

Vo1

D

2V

R

+

(a)                      (b)                   (c)

_

Vo2

D

2V

R

+

_

Vo3

D

2V

R

+

_

Vo4

D

2V

R

+

2V

2V

_

Vo5

D

2V

R

+

2V

_

Vo6

D

2V

R

+

2V

(d)                      (e)                   (f)

0

6

vi(t)/V

t

R

DZ

+

vo2

_

vI

_

+

图P6.17

R

DZ

+

vo1

_

vI

_

+

2kΩ

图P6.13

2kΩ

RL

R

DZ

+

Vo2

_

10V

_

+

2kΩ

RL

500Ω

R

DZ

+

Vo1

_

10V

_

+

(a)                                     (b)

iD

C

_

+

2V

D

R   500

vi

_

+